Соколов Александр Снргеевич,

инструктор по труду,

Областное государственное казённое учреждение

социального обслуживания

"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних

"Причал надежды" в г. Ульяновске -

Центр по профилактике семейного неблагополучия»

ВИРУС ЦИФРОВОГО ТВОРЧЕСТВА

Проект был создан в связи с реальным внедрением цифровых технологий в обучающие процессы. С учётом перехода к промышленным цифровым технологиям. В качестве учебного оборудования был задействован графопостроитель (drawing robot, drawbot) с числовым программным управлением GK A3 (GKTOOLS, made in China), подключённый к персональному компьютеру. Воспитанники Центра и старшеклассники 63 школы г. Ульяновска были ознакомлены с устройством графопостроителя и правилами техники безопасности. Собственно работа с графопостроителем была разбита на три этапа:

- отрисовка изображений на основе уже имеющихся управляющих программ в G-code и (или) векторных изображений, созданных векторным редактором IncScape (файлы с расширением .svg).

- создание  управляющих программ в G-code – текстовые файлы, написанные латиницей, но имеющие расширение .cnc (computer numerical control).

- создание векторных изображений редактором IncScape, преобразование изображений в G-code, отрисовка изображений с последующим редактированием (оптимизацией) векторного файла и управляющей программы, сгенерированнной соответствующим программным обеспечением. Этот этап обычно осуществляется преподавателем и наиболее способными учениками. При этом могут быть использованы общедоступные цифровые библиотеки векторных файлов (.svg и .wmf).

В данной статье мы осветим создание управляющих программ в G-code. Эти коды - основа числового программного управления промышленным оборудованием начиная от промышленных графопостроителей (XY-plotter) и кончая пятикоординатными обрабатывающими центрами.

Основы программирования для графопостроителя с числовым программным управлением

Реальную простую программу отрисовки домика пишем на основе рисунка.

Пофантазируем - предположим, что графопостроитель понимает речевые команды. Начинаем диктовать:

- Исходная точка.

- Передвинь каретку в левый нижний угол домика.

- Опусти каретку.- Каретку вверх на 30 миллиметров.

- Каретку вправо на 60 миллиметров.

- Каретку вниз на 30 миллиметров.

- Каретку влево на 60 миллиметров.

- Подними каретку.

- Каретку ОДНОВРЕМЕННО влево на 5 миллиметров и вверх на 25 миллиметров.

- Опусти каретку.

- Каретку ОДНОВРЕМЕННО вправо на 35 миллиметров и вверх на 35 миллиметров.

- Каретку ОДНОВРЕМЕННО вправо на 35 миллиметров и вниз на 35 миллиметров.

- Подними каретку.

- Каретку ОДНОВРЕМЕННО влево на 5 миллиметров и вниз на 5 миллиметров.

- Опусти каретку.

- Каретку влево на 10 миллиметров.

- Каретку вниз на 20 миллиметров.

- Подними каретку.

- Каретку ОДНОВРЕМЕННО влево на 10 миллиметров и вверх на 10 миллиметров.

- Опусти каретку.

- Каретку влево на 10 миллиметров.

- Каретку вверх на 15 миллиметров.

- Каретку вправо на 10 миллиметров.

- Каретку вниз на 15 миллиметров.

- Подними каретку.

- Каретку влево на 20 миллиметров.

- Опусти каретку.

- Каретку влево на 10 миллиметров.

- Каретку вверх на 15 миллиметров.

- Каретку вправо на 10 миллиметров.

- Каретку вниз на 15 миллиметров.

- Подними каретку.

- Всё, отдыхай.

Всё это будет гораздо проще и экономнее, если воспользоваться  G-code - можно написать программу управления станком обычным текстовым редактором типа "Блокнот" или Notepad++, файлу, естественно,  присваиваем расширение .cnc (computer numerical control – числовое программное управление, реже — компьютерный числовой контроль — уже было упомянуто выше) и, по умолчанию, открывать его для просмотра и редактирования вышеупомянутыми редакторами.

Для начала запомним всего несколько команд:

G90 - задание абсолютных координат опорных точек траектории;

G00 - ускоренное перемещение инструмента (холостой ход);

G01 - рабочий орган (у робота - гелевая ручка или фломастер) перемещается по отрезку прямой линии;

F1000 - скорость рабочего органа 1000 мм/мин;

M3 S500 - опустить рабочий орган (специфика робота, общепринято M3);

M3 S50 - поднять рабочий орган (специфика робота, общепринято M2);

M30 — конец программы.

Вручную "оцифруем" рисунок привязав его к абсолютной системе координат G90 и обозначив опорные точки.

Теперь возвратимся к «управлению диктовкой» преобразовав речевые команды в G-code

| Исходная точка — с помощью ручного управления подводим рабочий орган (каретку) к краю заготовки (лист бумаги или тонкого картона) |
| --- |
| Задаём абсолютную систему координат и рабочую скорость 1000 мм/мин | G90 F1000 |
| Передвинь каретку в левый нижний угол домика | G00 X15 Y10 |
| Опусти каретку | M3 S500 |
| Каретку вверх на 30 миллиметров | G01 X15 Y40 |
| Каретку вправо на 60 миллиметров | G01 X75 Y40 |
| Каретку вниз на 30 миллиметров | G01 X75 Y10 |
| Каретку влево на 60 миллиметров | G01 X15 Y10 |
| Подними каретку | M3 S50 |
| Каретку на холостом ходу ОДНОВРЕМЕННО влево на 5 миллиметров и вверх на 25 миллиметров | G00 X10 Y35 |
| Опусти каретку. | M3 S500 |
| Каретку на рабочем ходу ОДНОВРЕМЕННО вправо на 35 миллиметров и вверх на 35 миллиметров | G01 X45 Y70 |
| … так и продолжаем отрисовку... |
| Каретку на холостом ходу в исходную точку | G00 X0 Y0 |
| Программа окончена | M30 |

Отрисовка домика в  G-code полностью:

| G90F1000 | M3 S500 | M3 S50 | G01X45Y35 | G01X35Y20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G00X15Y10 | G01X45Y70 | G00X75Y30 | G01X55Y35 | M3 S50 |
| M3 S500 | G01X80Y35 | M3 S500 | G01X55Y20 | G00X0Y0 |
| G01X15Y40 | M3 S50 | G01X65Y30 | M3 S50 | M30 |
| G01X75Y40 | G00X60Y55 | G01X65Y10 | G00X35Y20 |  |
| G01X75Y10 | M3 S500 | M3 S50 | M3 S500 |  |
| G01X15Y10 | G01X60Y70 | G00X55Y20 | G01X25Y20 |  |
| M3 S50 | G01X65Y70 | M3 S500 | G01X25Y35 |  |
| G00X10Y35 | G01X65Y50 | G01X45Y20 | G01X35Y35 |  |

И то, что мы видим на мониторе персонального компьютера с управляющей программой GRBL-Plotter

Сведущий читатель  отметит, что на рисунке выше - перемещение в относительных координатах.

Кроме перемещения в абсолютных координатах опорных точек есть более компактное перемещение в относительных координатах.

Представим, что после перемещения (каретки робота) до опорной точки (30;20) система координат мгновенно переместилась в эту опорную точку и следующее перемещение будет в точку (30;10)

G91G01 X30 Y20

G91G01 X30 Y10  и т. д. и т. п.

Ниже примеры перемещений

Но об этом — в следующий раз…

Автор этой разработки работал с цифровыми технологиями с осени 1983 г. и уже тогда имел дело с промышленными графопостроителями. Размер стола примерно 3 на 5 метров, отрисовывались ложементы и рубильники стапелей для сборки уникального самолёта АН-124-100 «Руслан». Сам автор работал на плазморежущем оборудовании с ЧПУ, потом был лазерный раскрой тоже на СЧПУ. Вполне ответственно заявляю, что выпускники средней школы, успешно освоившие вышеупомянутый настольный графопостроитель, при минимальной переподготовке смогут работать на любом двухкоординатном станке с ЧПУ: плазморежущие агрегаты, лазерная и гидроструйная (гидроабразивная) резка листовых материалов, промышленные графопостроители, координатно-пробивные прессы с ЧПУ.